## Slide 1: Disegno dei Processi
Utilizzo dei diagrammi di flusso e swimlane

## Slide 2: INDICE
Definizioni
Origine del disegno dei processi
Elementi e simboli costituenti il disegno dei processi
Esempio di flow chart industriale mono-reparto
Esempio di flow chart industriale pluri-reparto
Case Study: BPR pratiche edilizie del comune di modena

## Slide 3: Definizione
Il Process Chart è una delle tecniche utilizzate per la rappresentazione dei processi.
Per analizzare e progettare processi é indispensabile ricorrere a strumenti che consentano una comprensione degli scopi , delle attività svolte, degli input ed output richiesti e prodotti, delle condizioni e delle risorse, umane materiali strumentali e logistiche, che li determinano. Di norma si indica con il termine "process mapping" l'insieme delle attività che, mediante l'ausilio di strumenti definiti, consente una rappresentazione dei processi da esaminare. Il process mapping ha la sua applicazione (con strumenti appropriati) in una varietà di aree, ed in particolare:
  nell’industrial engineering per analizzare e migliorare i processi di produzione
  nei servizi per analizzare e migliorare i processi di erogazione dei servizi/prodotti (in unità organizzative non produttive e nei lavori d'ufficio)
  più in generale, in tutte quelle aree dove é richiesto il controllo di processo, la simulazione di processo (compreso il business modelling) o la rappresentazione dei meccanismi e dei flussi (procedure) che descrivono i sistemi informatici.

## Slide 4: Origine
L'origine di molte delle tecniche di rappresentazione e di analisi dei processi si deve a F.W. Taylor, il quale, nel corso dei suoi studi sui processi di lavoro per migliorare i livelli di performance, avvertì la necessita di usare tecniche di rappresentazione standardizzate per documentare attività, tempi, costi, risorse e condizioni.
Le tecniche di rappresentazione usate allora si sono nel tempo evolute a seconda degli scopi e della completezza di informazioni desiderate

## Slide 5: Elementi
Diagramma di flusso (Flow Diagram): diagramma che rappresenta la locazione (e quindi il flusso) di dove avvengono le specifiche attività e rappresenta le sequenze di uomo/macchina/materiali/impianti presenti nei processi;
String Diagram: disegno che mostra i movimenti di uomini e materiali attraverso " linee" o "stringhe" usate per seguire i cammini di ciascuno;
Travel Chart : tabellone di registrazione dei dati sui movimenti e gli impieghi delle risorse usate nella produzione;
Photographic Records: registrazione in un periodo determinato delle attività di lavorazione mediante registrazione video;
Multiple Activity Charts: rappresentazione in forma schematica di situazioni nelle quali molte attività in un processo hanno luogo in parallelo;
Process Charts: tecnica che consente di rappresentare una sequenza di eventi mediante l'uso di simboli standard.

## Slide 6: Simboli della Process Chart

## Slide 7: Significato dei Simboli
Operazione: indica la parte o le attività principali in un processo. Solitamente la parte, materiale o prodotto concernente, é modificata o cambiata durante tale operazione.
Trasporto: indica il movimento di addetti, materiali o impianti da un posto all'altro.
Immagazzinamento: indica una giacenza controllata, nella quale un materiale é immesso o fatto uscire da un deposito (magazzino o area di stoccaggio) a fronte di autorizzazione, o un articolo é trattenuto a scopi di riferimento.
Attesa o fermo: indica un fermo in una sequenza di eventi, per esempio l'attesa di lavoro tra operazioni consecutive, oppure qualsiasi oggetto lasciato temporaneamente a parte senza che alcuna registrazione ne sia richiesta.
Ispezione: indica un controllo di qualità e/o di quantità.
Trattenimento: indica la ritenuta di un oggetto in una mano, così che normalmente l'altra mano può fare qualcosa su di esso.
I simboli indicati nella tabella precedente sono quelli fondamentali; oltre ad essi si possono citare altri simboli compositi, usati per dare maggiori informazioni a riguardo del processo che si vuole rappresentare (io a volte mi invento simboli nuovi)

## Slide 8: Esempio 1

## Slide 9: Esempio 2

## Slide 10: Compilazione di una pratica edilizia on-line
Case Study (Comune di Modena)

## Slide 11: Macro fasi

## Slide 12: Simbologia adottata

## Slide 13: 1 Compilazione di una pratica AS-IS

## Slide 14: 1 Accettazione di una pratica TO-BE

## Slide 15: 2 Accettazione di una pratica AS-IS

## Slide 16: 2 Accettazione di una pratica TO-BE

## Slide 17: 3 Attività istruttoria sulla pratica AS-IS

## Slide 18: 3 Attività istruttoria sulla pratica TO-BE

## Slide 19: 4 Richiesta Pareri ed atti di assenso AS-IS

## Slide 20: 4 Richiesta Pareri ed atti di assenso TO-BE

## Slide 21: 5 Rilascio del titolo abilitativo AS-IS

## Slide 22: 5 Rilascio del titolo abilitativo TO-BE

## Slide 23: Sintesi degli interventi

## Slide 24: GRAZIE
Fabrizio Benati
fabrizio.benati@certhidea.it